## Slide 1
Промежуточная аттестация аспиранта
Исследование и разработка моделей и методов
интегрированного зондирования в 6G-сетях
для обнаружения малоразмерных летательных аппаратов
Глава 1: аналитический раздел
Глава 2: теоретические основы и разработка модели
Аспирант: Тинишов Вадим Сергеевич
2026

## Slide 2
Промежуточная аттестация
02
Актуальность исследования
ISAC в 6G — совместная связь и зондирование
6G-инфраструктура становится сенсорной средой: базовые станции, edge-узлы, БПЛА и RIC-контур участвуют в обнаружении объектов.
Малоразмерный БПЛА имеет малую ЭПР, низкую высоту полета и высокую динамику; классические радары и оптика не всегда масштабируются.
Для критического сервиса недостаточно доказать только радиофизическую достижимость обнаружения.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 3
Промежуточная аттестация
03
Научно-техническое противоречие
Радиомодель отвечает:
может ли цель быть обнаружена
при заданных канале, луче,
SINR, Pd, Rfa, CRB
Формальная модель отвечает:
будет ли деградация обработана
в ограниченное время и дойдет ли
до SLA-видимого исхода
Ключевой разрыв: PHY/MAC-события могут быть корректны локально, но не иметь проверяемой связи с SDN/RIC-решением и уровнем сервиса.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 4
Промежуточная аттестация
04
Цель и задачи фрагмента
Цель
Разработать формально-верификационную основу 6G-ISAC архитектуры для обнаружения малоразмерных БПЛА.
Задача 1
иерархическая timed-automata модель PHY–MAC–SDN/RIC–APP;
консервативная абстракция непрерывных PHY-показателей в конечные классы;
проверка deadlock freedom, queue safety, bounded response и service-impact propagation;
связь формальной модели с последующими радиофизическими и имитационными задачами.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 5
Промежуточная аттестация
05
Глава 1: анализ существующих решений
6G / ISAC
совместное использование ресурса связи и зондирования
UAV detection
малая ЭПР, низкая высота, маневренность, городская среда
PHY / beam
mmWave/sub-THz, massive MIMO, beam training и tracking
SDN / RIC
оркестрация ресурсов, rule miss, recovery, SLA
Formal methods
timed automata, UPPAAL, assume-guarantee contracts
Итог обзора: проблема не сводится к выбору waveform или антенны; требуется проверяемая кросс-уровневая логика управления.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 6
Промежуточная аттестация
06
Глава 2: предлагаемая архитектура модели
Application / SLA
ServiceImpact, Accepted / Degraded / Rejected
SDN / RIC control plane
Policy selection, rule miss, recovery, rollback
MAC / resource scheduling
Sensing boost, constrained mode, queue safety
PHY abstraction layer
PdClass, RfaClass, CRBClass, BeamState
Physical environment
канал, цель, помехи, внешние PHY-estimators
События поднимаются вверх; команды управления и политики возвращаются вниз.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 7
Промежуточная аттестация
07
Формальная модель timed automata
A = A_PHY || A_MAC || A_SDN || A_APP || A_ENV || A_OBS
(2.2.1)
e = (l, g, a, r, u, l')
(2.2.2)
Handshake-каналы: команды и подтверждения, где требуется согласование отправителя и получателя.
Broadcast-каналы: события деградации, отчеты PHY и уведомления о service impact.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 8
Промежуточная аттестация
08
Контрактная формализация PHY-уровня
A_CH
канал: normal, degraded, outage
A_SIG
waveform / pilot / payload-assisted sensing
A_BM
beam acquired, tracking, misaligned
A_SQ
sensing quality: OK, limited, failed
A_PH
агрегированный PHY-report
C_i = (Ass_i, Gar_i)
(2.3.2)
PHY не вычисляет SINR/Pd/CRB внутри automata; он публикует конечные классы состояния.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 9
Промежуточная аттестация
09
Консервативная PHY-абстракция
α_PHY : X_meas × X_cfg × X_ctx → C_PHY
(2.4.1)
x ∈ boundary(C_good, C_bad) ⇒ α_PHY(x) = C_bad
(2.4.2)
Пример конечных классов
PdClass ∈ {OK, LOW, FAILED}
CRBClass ∈ {TIGHT, LOOSE, UNUSABLE}
BeamState ∈ {ACQUIRED, TRACKING, MISALIGNED, FAILED}
Пограничные случаи относятся к неблагоприятному классу, чтобы model checking проверял управление с запасом.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 10
Промежуточная аттестация
10
SDN/RIC-оркестрация ресурсов
1
PHY/MAC evidence
2
Policy selection
3
Rule install / ack
4
Recovery / rollback
5
SLA outcome
rule miss и failure recovery не остаются локальными событиями;
для активного critical service ServiceImpact не может оставаться NONE;
исход сервиса должен быть accepted, degraded, recovered или rejected.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 11
Промежуточная аттестация
11
Верификационные свойства в UPPAAL
Deadlock freedom
A[] not deadlock
Queue safety
A[] queue_len ≤ Qmax
Bounded response
event_k ⇒ response_k within D_k
Reachability
E<> Recovery, Rollback, SensingBoost
Cross-layer consistency
critical degradation ⇒ ServiceImpact ≠ NONE
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 12
Промежуточная аттестация
12
Сценарий работы модели
Оценка PHY
SINR, Pd, Rfa, CRB, AoS, beam state
Классификация
α_PHY переводит метрики в конечные классы
MAC-решение
boost / constrained / queue-safe scheduling
SDN/RIC policy
rule install, recovery, rollback
SLA-исход
accepted, degraded, recovered, rejected
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 13
Промежуточная аттестация
13
Научная новизна и вклад
Верификационно-ориентированная кросс-уровневая модель PHY–MAC–SDN/RIC–APP для 6G-ISAC обнаружения БПЛА.
Контрактная PHY-формализация: непрерывные радиофизические показатели вынесены во внешний estimator и консервативно дискретизируются.
Фиксация service-impact propagation: техническая деградация не может быть скрыта от SLA-уровня.
Основа для последующих имитационных моделей каналов, beam management и цифрового полигона.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 14
Промежуточная аттестация
14
Публикация и текущий результат
Подготовленная статья
Mustafin A., Tinishov V. “A Hierarchical Timed-Automata Model for SDN-Managed Resource Orchestration in 6G ISAC Networks”
статья ожидает уведомления о принятии на MoNeTec 2026;
при принятии публикация планируется в издательстве Springer;
материал интегрирован в диссертацию как задача 1 и теоретическая основа главы 2.
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 15
Промежуточная аттестация
15
Дальнейшие этапы исследования
Модели каналов
воздух-земля, воздух-воздух, mmWave/sub-THz/THz
Эхо-сигналы
Pd, Rfa, CRB, sensing SINR для малоразмерных целей
Beam management
training, tracking, prediction при движении БПЛА
Антенная система
ФАР, hybrid MIMO, масса, энергия, аэродинамика
Цифровой полигон
сопоставление радиофизики, SDN/RIC и UPPAAL
Тинишов В. С. | 6G-ISAC для обнаружения малоразмерных БПЛА

## Slide 16
Вывод
Разработанный фрагмент диссертации формирует задачу 1: проверяемую архитектурную основу 6G-ISAC сервиса обнаружения БПЛА.
Формальная модель не заменяет радиофизику, а связывает ее результаты с MAC, SDN/RIC и SLA-видимым сервисным исходом.
Спасибо за внимание
16